三亚学院《 热带园林工程》课程章节教案

| 章节 | 第二章 园林施工图读图 |
| --- | --- |
| 学时 | 5 | 班级 | 园林 | 时间 |  |
| 教学目标与 要求 | 教学目标：认知层面：认识到施工图的作用以及施工图与前期的设计图以及后期的竣工图之间的联系。 知识层面：掌握园林所涉及的各类施工图所应包含的内容。 能力层面：能读懂施工图。 教学要求：了解：铺装、园路、种植图的读图 理解：施工图的绘制 掌握：园林施工图组成及如何绘制施工图 |
| 教学重点与 难点 | 教学重点：主要掌握铺装、园路、种植图的读图，园林施工图的组成和所涉及的各类图纸所包含内容以及基本要求，学会如何绘制施工图。 教学难点：掌握作投影图的原理和形体的各种表达方式，读懂施工图，并要学会施工图的绘制。 |
| 课堂教学方法 | 结合实例，来讲解理论知识。 采用现场教学方式，将理论结合于实际，仔细分析完整的一套施工图，变抽象为具象。 采取互动教学，布置专题调研，让学生利用课余时间，多查阅相关资料，然后在课堂上讨论，各抒己见，相互促进，活跃课堂气氛。 真题实作，给予相关材料，让学生试着做一套完整的施工图。 作业辅导，对所交的作业进行批改，并给出相应的建议。 |
| 课程改革与 创新 | 改变原先的纯理论教学模式，采用结合实际图纸讲解理论知识，然后提供图纸给学生自己读图。为了加强学生的动手能力，以及激发学生的创作才能和解决问题的能力，采用真题实作的教学方法，可进一步促进师生之间的交流与互动，同时也能潜移默化地强化了学生的理论知识。 |
| 作业与思考题 | 上网收集相关的园林施工图资料，进行读图训练。 思考园林施工图在今后的设计中会起到哪些作用。 借助具体案例，深入剖析方案设计与施工图设计、工程施工及工程养护管理之间的密切关系，对于一项优秀的园林作品，四者缺一不可，其中，施工图设计是对方案的再创造。 |
| 授课情况总结 |  |

注：1．每次课（2或4学时）填写课程章节教案首页；

2．教案与讲义正文附后，手书打印均可。

【教学过程】

| 教学步骤 | 教学内容 | 设计意图 表达方式 |
| --- | --- | --- |
| 1．讲解施工案例照片 | 施工案例照片 | 用照片吸引学生的注意力及启发他们的好奇心。 |
| 2．引入课程内容 | 园林施工图概述 一、园林施工图组 封皮、目录、说明、总平面图、施工放线图、竖向设计施工图、植物配置图、照明电气图、喷灌施工图、给排水施工图、园林小品施工详图、铺装剖切段面 | 结合实际图纸讲解理论知识，然后提供图纸给学生自己读图。 |
|  | 第二节 园林施工图绘制的具体要求 文字部分：封皮，目录，总说明，材料表等。 施工放线：施工总平面图，各分区施工放线图，局部放线详图等。 土方工程：竖向施工图，土方调配图。 建筑工程：建筑设计说明，建筑构造作法一览表，建筑平面图、立面图、剖面图，建筑施工详图等。 结构工程：结构设计说明，基础图、基础详图，梁、柱详图，结构构件详图等。 电气工程：电气设计说明，主要设备材料表，电气施工平面图、施工详图、系统图、控制线路图等。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水工程：给排水设计说明，给排水系统总平面图、详图，给水、消防、排水、雨水系统图，喷灌系统施工图。 园林绿化工程：植物种植设计说明，植物材料表，种植施工图，局部施工放线图，剖面图等。如果采用乔、灌、草多层组合，分层种植设计较为复杂，应该绘制分层种植施工图。 | 结合图纸讲解，利用多媒体课件。展示纸质的施工图纸。 |
|  | 一、封皮 内容： 工程名称 建设单位 施工单位 时间 工程项目编号 二、目录 文字或图纸的名称、图别、图号、图幅、基本内容、张数 图纸编号以专业为单位，各专业各自编排各专业的图号； 对于大、中型项目，应按照以下专业进行图纸编号：园林、建筑、结构、给排水、电气、材料附图等； 对于小型项目，可以按照以下专业进行图纸编号：园林、建筑及结构、给排水、电气等。 每一专业图纸应该对图号加以统一标示，以方便查找， 如：建筑结构施工可以缩写为“建施（JS）”，给排水施工可以缩写为“水施（SS）”，种植施工图可以缩写为“绿施（LS）”。 目录实例 三、说明 针对整个工程需要说明的问题。如:设计依据、施工工艺等 材料数量、规格及其他要求 四、施工总平面图 内容：设计总平面图 作用：总体效果 五、施工放线图 案例分析 六、竖向设计施工图 实例分析 七、植物配置图（重点） （一）内容与作用 内容（种植设计施工图全套图纸）： 1）图纸封面2）图纸目录 3）施工图设计说明 4）总苗木表 5）总平面索引图6）种植总平面图7）种植设计分区图 含乔木及灌木地被图8）设计详图 作用：苗木购买、苗木栽植、工程量计算 （二）具体要求 1. 现状植物的表示 2. 图例及尺寸标注 1）行列式栽植 对于行列式的种植形式（如行道树，树阵等）可用尺寸标注出株行距，始末树种植点与参照物的距离 2）自然式栽植 对于自然式的种植形式（如孤植树），可用坐标标注种植点的位置或采用三角形标注法进行标注。孤植树往往对植物的造型、规格的要求较严格，应在施工图中表达清楚，除利用立面图、剖面图表示以外，可与苗木表相结合，用文字来加以标注。 3）片植、丛植 施工图应绘出清晰的种植范围边界线，标明植物名称、规格、密度等。对于边缘线呈规则的几何形状的片状种植，可用尺寸标注方法标注，为施工放线提供依据，而对边缘线呈不规则的自由线的片状种植，应绘坐标网格，并结合文字标注 4）草皮种植 草皮是用打点的方法表示，标注应标明其草坪名、规格及种植面积。 实例分析 八、照明电气施工图（略） 九、喷灌、给排水 实例分析 注意事项： 网格控制、严格按照电力设计规范进行、照明用电和动力电分别设施、配电灯具的型号标注清楚 十、园林小品详图（略） 内容： 建筑小品平立剖（材料、尺寸）、结构、配筋等 园林小品材料规格等 十一、铺装 内容： 图案、尺寸、材料、规格、拼接方式 铺装剖切段面 铺装材料特殊说明 作用： 购买材料 施工工艺、工期确定、工程施工进度 计算工程量 实例分析 第三节 施工图要点 一、园林施工图所涉及到的问题 （1）所有文字、数字表达： 黑体字：图名高8mm，高宽比 1:0.85 仿宋字：大号字——详图名8mm、高宽比1:0.85 HZTXT：中号字——区域名、建筑名5mm、高宽比1:0.85、功能名（水溪、湖名、桥名） 小号字——说明、注解3mm、高宽比1:0.85 尺寸数字TXT.SHX2.4mm 索引圈直径10mm，详图圈直径14mm,圆圈线的粗细为0.5mm （2）图纸规范、不同设计阶段图纸要求（阅读《实训手册》第一章 内容） 二、施工图的设计深度应满足以下要求： 能够根据施工图编制施工图预算。 2. 能够根据施工图安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3. 能够根据施工图进行施工和安装。 4. 能够根据施工图进行工程验收。 （具体要求详见：“国家建筑标准设计图集06SJ805建筑场地园林景观设计深度及图样） | 结合实际图纸解读各个内容。对图讲解，课件演示。 强调容易理解错误的地方。 竖向设计在整个设计中占有非常重要的地位。 强调《热带园林工程》中植物的存活关系到整个项目的成败，因为植物是有生命的，种植时一定要小心。 说明照明电气施工省略的原因。 目前有专业从事电气的人员，我们在这里就省略了。 |
| 3．通过小结，概述本课内容，并布置课堂阅读 | 课堂小结和课堂阅读 小结： 通过实际图纸让学生了解园林施工图的图纸类型及内容，有意识的通过大量的练习让学生能读懂施工图，为后期画施工图做准备。 作业： 1、收集一套完整的园林工程施工图并仔细读图。 2、阅读《实训手册》第二章中的土方工程及竖向设计并完成后面的自测练习 课后反思： | 通过课堂总结，让学生对本节课内容形成整体认识。 |

《园林施工图读图》讲义

大家好，今天我们要正式进入园林工程的学习，如果要学好园林工程，很重要的一步就是要会读图，读园林施工图，作为一种特殊的图纸，它肯定有自己的表达方式和要求，现在我们就来一起看看吧。

第一节  园林施工图概述

一、园林施工图组成

(图纸排序：封面、扉页(有报建要求的项目）、目录、设计总说明、总平面（分区定位、竖向、索引）、各分区平面（各分区的平面定位和竖向图）、立面、剖面、详图）

- 目录

- 说明

- 总平面图

- 施工放线图

- 竖向设计施工图

- 植物配置图

- 照明电气图

- 喷灌施工图

- 给排水施工图

- 园林小品施工详图

- 铺装剖切段面

第二节   园林施工图绘制的具体要求

文字部分：封皮，目录，总说明，材料表等。

施工放线：施工总平面图，各分区施工放线图，局部放线详图等。

土方工程：竖向施工图，土方调配图。

建筑工程：建筑设计说明，建筑构造作法一览表，建筑平面图、立面图、剖面图，建筑施工详图等。

结构工程：结构设计说明，基础图、基础详图，梁、柱详图，结构构件详图等。

电气工程：电气设计说明，主要设备材料表，电气施工平面图、施工详图、系统图、控制线路图等。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。

给排水工程：给排水设计说明，给排水系统总平面图、详图，给水、消防、排水、雨水系统图，喷灌系统施工图。

园林绿化工程：植物种植设计说明，植物材料表，种植施工图，局部施工放线图，剖面图等。如果采用乔、灌、草多层组合，分层种植设计较为复杂，应该绘制分层种植施工图。

一、封皮

内容：

工程名称

建设单位

施工单位

时间

工程项目编号

二、目录

- 文字或图纸的名称、图别、图号、图幅、基本内容、张数

图纸编号以专业为单位，各专业各自编排各专业的图号；

对于大、中型项目，应按照以下专业进行图纸编号：园林、建筑、结构、给排水、电气、材料附图等；

对于小型项目，可以按照以下专业进行图纸编号：园林、建筑及结构、给排水、电气等。

每一专业图纸应该对图号加以统一标示，以方便查找，

如：建筑结构施工可以缩写为“建施（JS）”，给排水施工可以缩写为“水施（SS）”，种植施工图可以缩写为“绿施（LS）”。

目录实例

三、说明

- 针对整个工程需要说明的问题。如:设计依据、施工工艺等

- 材料数量、规格及其他要求

具体内容：

1. 设计依据及设计要求：应注明采用的标准图集及依据的法律规范。

2. 设计范围。

3. 标高及标注单位：应说明图纸文件中采用的标注单位，采用的是相对坐标还是绝对坐标，如为相对坐标，须说明采用的依据以及与绝对坐标的关系。

4. 材料选择及要求：对各部分材料的材质要求及建议；一般应说明的材料包括：饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。

5. 施工要求：强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。

6. 经济技术指标：施工区域总的占地面积，绿地、水体、道路、铺地等的面积及占地百分比、绿化率及工程总造价等。

除了总的说明之外，在各个专业图纸之前还应该配备专门的说明，有时施工图纸中还应该配有适当的文字说明。

总说明实例

四、施工总平面图

内容：设计总平面图

作用：总体效果

（一）施工总平面图包括的内容

1.  指北针（或风玫瑰图），绘图比例（比例尺），文字说明，景点、建筑物或者构筑物的名称标注，图例表。

2. 道路、铺装的位置、尺度、主要点的坐标、标高以及定位尺寸。

3. 小品主要控制点坐标及小品的定位、定形尺寸。

4. 地形、水体的主要控制点坐标、标高及控制尺寸。

5. 植物种植区域轮廓。

6. 对无法用标注尺寸准确定位的自由曲线园路、广场、水体等，应给出该部分局部放线详图，用放线网表示，并标注控制点坐标。

（二）施工总平面图绘制的要求

1. 布局与比例

图纸应按上北下南方向绘制，根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超过45°。施工总平面图一般采用1:500、1:1000、1:2000的比例绘制。

2. 图例

《总图制图标准》中列出了建筑物、构筑物、道路、铁路以及植物等的图例，具体内容参见相应的制图标准。如果由于某些原因必须另行设定图例时，应该在总图上绘制专门的图例表进行说明。

3. 图线

在绘制总图时应该根据具体内容采用不同的图线，具体内容参照第一章图线的使用。

4. 单位

- 施工总平面图中的坐标、标高、距离宜以米为单位，并应至少取至小数点后两位，不足时以0补齐。详图宜以毫米为单位，如不以毫米为单位，应另加说明。

- 建筑物、构筑物、铁路、道路方位角（或方向角）和铁路、道路转向角的度数，宜注写到秒，特殊情况，应另加说明。

- 道路纵坡度、场地平整坡度、排水沟沟底纵坡度宜以百分计，并应取至小数点后一位，不足时以0补齐。

5. 坐标网格

坐标的定位即施工放线定位共有三种方式选择：

1）平面相对尺寸定位（相对坐标，又叫施工坐标）——根据现场已有的固定物（建筑、构筑物、大树等）二处，或一处加一个方位角作为基准点放线定位，这种定位方式最简单、方便，施工也方便。

2）城市坐标系定位（测量坐标）——一般常用的定位方式，特别适用于不定性、无规律的曲线定位，如：溪流、自然人工湖驳岸定位，坐标网络北向与X轴方向重合，总图中的坐标、标高、距离宜为m为单位，并应至少取自小数点后两位，不足时以零补齐。纵横坐标值以整数标志，除了在总平面上标明城市坐标网格以外，在关键的位置再点出其坐标值。

3）自定坐标系定位——当总图内图形排列比较规则、对称，并与城市坐标系形成一定的偏角时，可以自定坐标系，以A B轴为两个互相垂直的方向，其原点（即A=0，B=0）和另一点必须表明所在位置的城市坐标（x值和y值）

平面图上有测量和施工两种坐标系统时，应在附注中注明两种坐标系统的换算公式。

  - 施工坐标网格应以细实线绘制，一般画成100M×100M或者50×50M的方格网，当然也可以根据需要调整,对于面积较小的场地可以采用5M×5M或者10M×10M的施工坐标网。

6. 坐标标注

- 坐标宜直接标注在图上，如图面无足够位置，也可列表标注，如坐标数字的位数太多时，可将前面相同的位数省略，其省略位数应在附注中加以说明。

- 建筑物、构筑物、铁路、道路等应标注下列部位的坐标：建筑物、构筑物的定位轴线（或外墙线）或其交点；圆形建筑物、构筑物的中心；挡土墙墙顶外边缘线或转折点。表示建筑物、构筑物位置的坐标，宜注其三个角的坐标，如果建筑物、构筑物与坐标轴线平行，可注对角坐标。

7. 标高标注

- 施工图中标注的标高应为绝对标高，如标注相对标高，则应注明相对标高与绝对标高的关系。

- 建筑物、构筑物、铁路、道路等应按以下规定标注标高：建筑物室内地坪，标注图中±0.00处的标高，对不同高度的地坪，分别标注其标高；

- 建筑物室外散水，标注建筑物四周转角或两对角的散水坡脚处的标高；构筑物标注其有代表性的标高，并用文字注明标高所指的位置；

- 道路标注路面中心交点及变坡点的标高；（基地通城市道路的出口的坡度不大于8%，当坡度大于8%时，其终端应设缓冲段与城市道路连接）

- 挡土墙标注墙顶和墙脚标高，路堤、边坡标注坡顶和坡脚标高，排水沟标注沟顶和沟底标高；场地平整标注其控制位置标高；铺砌场地标注其铺砌面标高。

（三）施工总平面图绘制方法

1. 绘制设计平面图。

2. 根据需要确定坐标原点及坐标网格的精度，绘制测量和施工坐标网。

3. 标注尺寸、标高。

4. 绘制图框、比例尺、指北针，填写标题、标题栏、会签栏，编写说明及图例表。

五、施工放线图

- 内容：

1、道路、广场铺装、园林建筑小品

2、放线网格（间距1米或5米或10米不等）

3、坐标原点、坐标轴、主要点的相对坐标

4、标高（等高线、铺装等）

- 作用：

1、施工现场施工放线

2、确定施工标高

3、测算工程量、计算施工图预算

注意事项

  - 坐标原点的选择：

  - 网格的间距：根据实际面积的大小及其图形的复杂程度

  - 不仅要对平面尺寸进行标注，同时还要对立面高程进行标注（高程、标高）

  - 写清楚各个小品或铺装所对应的详图标号

对于面积较大的区域给出索引图（对应分区形式）

六、竖向设计施工图

- 竖向设计指的是指在一块场地中进行垂直于水平方向的布置和处理，也就是地形高程设计

（一）竖向施工图的内容

1. 指北针，图例，比例，文字说明，图名。文字说明中应该包括标注单位、绘图比例、高程系统的名称、补充图例等。

2. 现状与原地形标高，地形等高线，设计等高线的等高距一般取0.25-0.5米，当地形较为复杂时，需要绘制地形等高线放样网格。

3. 最高点或者某些特殊点的坐标及该点的标高。如：道路的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高（道路在路面中、阴沟在沟顶和沟底）、纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键点坐标；建筑物、构筑物室内外设计标高；挡土墙、护坡或土坡等构筑物的坡顶和坡脚的设计标高；水体驳岸、岸顶、岸底标高，池底标高，水面最低、最高及常水位。

4. 地形的汇水线和分水线，或用坡向箭头标明设计地面坡向，指明地表排水的方向、排水的坡度等。

5. 绘制重点地区、坡度变化复杂的地段的地形断面图，并标注标高、比例尺等。

当工程比较简单时，竖向设计施工平面图可与施工放线图合并。

（二）具体要求

1.计量单位。通常标高的标注单位为米，如果有特殊要求的话应该在设计说明中注明。

2. 线型。竖向设计图中比较重要的就是地形等高线，设计等高线用细实线绘制，原有地形等高线用细虚线绘制，汇水线和分水线用细单点长划线绘制。

3. 坐标网格及其标注。坐标网格采用细实线绘制，网格间距取决于施工的需要以及图形的复杂程度，一般采用与施工放线图相同的坐标网体系。对于局部的不规则等高线，或者单独作出施工放线图，或者在竖向设计图纸中局部缩小网格间距，提高放线精度。竖向设计图的标注方法同施工放线图，针对地形中最高点、建筑物角点或者特殊点进行标注。

4. 地表排水方向和排水坡度。利用箭头表示排水方向，并在箭头上标注排水坡度，对于道路或者铺装等区域除了要标注排水方向和排水坡度之外，还要标注坡长，一般排水坡度标注在坡度线的上方，坡长标注在坡度线的下方，如：

表示坡长45.23米，坡度为0.3%。

其它方面的绘制要求与施工总平面图相同。

注意事项

建筑基地地面和道路坡度应符合下列规定：

1）基地地面坡度不应小于0.2%，地面坡度大于8%时宜分成台地，台地连接处应设挡墙或护坡。

2）基地机动车道的纵坡坡度不应小于0.2%，亦不应大于8%，其坡长不应大于200M，

3）基地非机动车道的纵坡坡度不应小于0.2%，亦不应大于3%，其坡长不应大于50M

七、植物配置图

（一）内容与作用

- 内容（种植设计施工图全套图纸）：

1）图纸封面

2）图纸目录

3）施工图设计说明

4）总苗木表

5）总平面索引图

6）种植总平面图

7）种植设计分区图 含乔木及灌木地被图

8）设计详图

作用：

苗木购买

苗木栽植

工程量计算

| 植物种植苗木表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 拉丁名 | 规格(cm) |  |  |  |
|  |  |  | 胸径 | 高度 | 冠幅 | 净杆高 | 土球 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 直径 | 深度 |  |  |  |
| 1 | 雨数 | Samanea saman | 13~15 | 400~500 | 300~350 | 200~230 | 100 | 100 | 91 | 株 | 树形优美，假植苗 |
| 2 | 苏铁 | Cycas revoluta | 地径30以上 | 100~120 | 100~120 | 20 | 50 | 50 | 168 | 株 | 树形优美，假植苗 |
| 3 | 黄花龙船花 | Ixora lutea | 30~35 | 20~25 |  |  |  |  | 24000 | 袋 | 25袋/平方米，5斤袋 |

胸径——指苗木主干离地表面130CM处的直径，适合大中乔木。胸径通常为乔木规格的硬指标，在苗木表中往往排列在高度、冠幅之前；造型植物、棕榈科植物、低分枝丛生小乔木和大灌木等以地径取代胸径作为衡量指标。

地径——指苗木主干离地10CM处基部的直径，通常以小写字母d表示。

高度——指植物从地面至正常生长顶端的垂直高度。

冠幅——指植物的垂直投影面的直径。

净杆高——指乔木从地面至树冠分枝处即第一分枝点的高度。

土球——指苗木根部保证树木成活所保留根系的泥球。

备注——通常对苗木的规格、形态、名称、地被种植密度、爬藤植物种植间距等方面做补充。

（二）具体要求

1. 现状植物的表示

2. 图例及尺寸标注

1）行列式栽植

对于行列式的种植形式（如行道树，树阵等）可用尺寸标注出株行距，始末树种植点与参照物的距离

2）自然式栽植

对于自然式的种植形式（如孤植树），可用坐标标注种植点的位置或采用三角形标注法进行标注。孤植树往往对植物的造型、规格的要求较严格，应在施工图中表达清楚，除利用立面图、剖面图表示以外，可与苗木表相结合，用文字来加以标注。

3）片植、丛植

施工图应绘出清晰的种植范围边界线，标明植物名称、规格、密度等。对于边缘线呈规则的几何形状的片状种植，可用尺寸标注方法标注，为施工放线提供依据，而对边缘线呈不规则的自由线的片状种植，应绘坐标网格，并结合文字标注

4）草皮种植

草皮是用打点的方法表示，标注应标明其草坪名、规格及种植面积。

注意的问题

  - 植物的规格：图中为冠幅，根据说明确定

  - 借助网格定出种植点位置

  - 写清植物数量

  - 对于景观要求细致的种植局部，施工图应有表达植物高低关系、植物造型形式的立面图、剖面图、参考图或通过文字说明与标注。

  - 对于种植层次较为复杂的区域应该绘制分层种植图，即分别绘制上层乔木的种植施工图和中下层灌木地被等的种植施工图

八、照明电气施工图（略）

- 内容：

灯具形式、类型、规格、布置位置

配电图（电缆电线型号规格，联结方式；配电箱数量、形式规格等）

- 作用:

配电，选取、购买材料等

取电（与电业部门沟通）

计算工程量（电缆沟）

注意事项：

  - 网格控制

  - 严格按照电力设计规范进行

  - 照明用电和动力电分别设施配电

  - 灯具的型号标注清楚

九、喷灌、给排水（略）

- 内容：

给水、排水管的布设、管径、材料等

喷头

检查井、阀门井、排水井、泵房等

与供电设施向结合

十、园林小品详图

- 内容：

建筑小品平立剖（材料、尺寸）、结构、配筋等

园林小品材料规格等

十一、铺装

- 内容：

图案、尺寸、材料、规格、拼接方式

铺装剖切段面

铺装材料特殊说明

- 作用：

购买材料

施工工艺、工期确定、工程施工进度

计算工程量

如何绘制施工图

- 了解本设计所使用的材料、尺寸、规格、工艺技术、特殊要求等

- 了解建筑施工结构、给排水、电气设计等

- 了解当地施工的具体要求，主要材料等本单位施工图纸绘制要求

第三节 施工图要点

一、园林施工图所涉及到的问题

（1）所有文字、数字表达：

黑体字：图名高8mm，高宽比 1:0.85

仿宋字：大号字——详图名8mm、高宽比1:0.85

HZTXT：中号字——区域名、建筑名5mm、高宽比1:0.85、功能名（水溪、湖名、桥名）

小号字——说明、注解3mm、高宽比1:0.85

尺寸数字TXT.SHX2.4mm

索引圈直径10mm，详图圈直径14mm,圆圈线的粗细为0.5mm

（2）图纸规范、不同设计阶段图纸要求（阅读《实训手册》第一章 内容）

（3）线条宽度（园林专业、建筑专业）：

极粗线0.8mm——红线范围（虚线）、区域范围（虚线）、标题下线

粗线0.5mm——立、剖面地平线、详图断面线（木材、钢材、混凝土、砖）、立面外轮廓线、水系靠岸边线水系画双线表示，内细、外粗

中线0.2mm——构筑物形状线、平面图各种形状线

轴线0.1mm——轴线（点画线）、尺寸线、铺装详图拼接线

灰度线、阴影线、剖切面内部材料符号线

（4）图纸右侧“姓名栏”必须用仿宋体打印姓名，以鉴别签字人姓名

（5）指北针与风玫瑰。风玫瑰必须查证是当地的风玫瑰。指北针必须向上方画（在45°~135°范围内），如果北向超过此范围，指北针宜向左方向指。图画和有关文字一并竖向布置。

二、施工图的设计深度应满足以下要求：

1.能够根据施工图编制施工图预算。

2.能够根据施工图安排材料、设备订货及

非标准材料的加工。

3. 能够根据施工图进行施工和安装。

4. 能够根据施工图进行工程验收。

（具体要求详见：“国家建筑标准设计图集06SJ805建筑场地园林景观设计深度及图样）

好，今天的课程就讲到这里，请大家回顾一下今天所学内容，如果有不明白的可以问，今天的作业是：

- 作业：

- 1、收集一套完整的园林工程施工图并仔细读图。

- 2、阅读《实训手册》第二章中的土方工程及竖向设计并完后面的自测练习